## Slide 1: Тема уроку: Теплове устаткування гарячого цеху

## Slide 2
Устаткування, яке призначене для виконання варильних процесів - це харчоварильні котли, кавоварки, сосисковарки, пароварильні шафи, пастакукери (для варіння макаронів, пельменів тощо).

## Slide 3: Класифікація устаткування для варіння їжі
Залежно від температурного режиму - (нижче за 100°С, при 100°С і вище за 100°С)
Залежно від енергоносія (газові, парові, електричні)
Залежно від теплоносія (пароводяна суміш, суха насичена пара, мінеральні масла)
Залежно від конструктивного оформлення (стаціонарне, перевертальне)
Спосіб нагрівання (прямий, непрямий)

## Slide 4: Харчоварильні котли
Призначені для варіння бульйонів, перших страв, гарнірів, каш. Використовують в ЗРГ з великою кількістю відвідувачів.

## Slide 5: Харчоварильний котел Dieta
Багатофункціональність полягає у використанні різних режимів: варіння, автоматичне охолодження і зберігання при заданій температурі, перемішування, подрібнення і збивання.
Приготування перших, другий страв, соусів, десерту.

## Slide 6: Завдяки зйомному стержню-змішувачу, котел може використовуватись і для замішування тіста, заміняючи тістоміс. Спрощує процедуру приготування картопляного пюре: картопля вариться і у відповідний момент включається
мішалка і подрібнює картоплю до потрібної консистенції.

## Slide 7: Пароварильні апарати
Призначені для варіння продуктів у парі. Під час варіння продуктів у пароварильному апараті значно знижується екстрагування з них харчових речовин, що сприяє збереженню їхньої харчової цінності. Тому цей спосіб теплової обробки широко розповсюджений у дієтичному, лікувальному і дитячому харчуванні.

## Slide 8: Апарати для варіння борошняних виробів і сосисковарки
Встановлюють в закладах, де в асортименті представлено велику кількість виробів із тіста (макаронні вироби, спагеті, вареники, пельмені). Їх застосовують також для варіння круп.

## Slide 9: Пастоварка
Одночасно можна приготувати декілька видів макаронних виробів. Багато моделей мають додатковий контейнер для підгрівання соусу в процесі приготування макаронів (пасти).
Використано метод швидкого варіння, в них не утворюється піна і постійно підтримується необхідний рівень води.

## Slide 11
Сосисковарки призначені для варіння сосисок і сардельок і підтримання їх у гарячому стані в процесі реалізації . Сосисковарки випускаються двох видів: для відварювання в воді та на пару.

## Slide 13
Рисоварки – це варильні електричні апарати з робочою ємністю, в яку вставляється інша - з’ємна (з антипригарним покриттям). Після завершення варіння апарат автоматично відключається і переходить в режим підтримання продукту в розігрітому стані.

## Slide 14
Шоколадоварки «шоколатьєре» призначені для приготування та відпускання гарячого шоколаду. Конструктивно апарати виготовляють з прямим нагріванням та на водяній бані, ємностями з нержавіючої сталі або прозорим стаканом.

## Slide 15: Шоколадні фонтани

## Slide 16
Апарати для приготування яєць забезпечують варіння продукту в воді чи в середовищі вологої насиченої пари. В залежності від моделі одночасне завантаження апарату може складати від 10 до 48 яєць. Тривалість варіння складає 5…10 хвилин і контролюється таймером.

## Slide 17
Схема харчоварильного котла з
прямим способом нагрівання
1 — електронагрівальний елемент;
2 - варильна посудина; 3 - кришка;
4 - теплоізоляція;
5 - зливний кран; 6 - основа;

## Slide 18
Харчоварильний котел з непрямим нагріванням

## Slide 19
Будова харчоварильного котла з непрямим нагріванням
а – стаціонарний, б – перекидний
1- варильна ємність
2 – пароводяна сорочка
3 – затискачі
4 – клапан-турбінка
5 – кришка з противагою та прокладкою
6 – запобіжний клапан
7 – маноментр
8 – воронка
9 – поворотний механізм
10 – станина
11 – парогенератор
12 – теплова ізоляція
13 – кран для зливання рідини
14 – захисна сітка
15 – кран для зливання рідини і випуску повітря

## Slide 20
Будова харчоварильного котла з непрямим нагріванням
а – стаціонарний, б – перекидний

## Slide 21
Принцип роботи харчоварильного котла з непрямим нагріванням
Залита в парогенератор кип'ячена вода нагрівається тенами до кипіння й частково перетворюється на насичену пару, яка заповнює весь простір пароводяної сорочки, і, доторкаючись до стінок варильного котла, конденсується, виділяючи при цьому велику кількість тепла, за рахунок чого відбувається нагрівання продуктів у варильному котлі. Конденсат стікає в парогенератор й знову перетворюється на пару.

## Slide 22
Правила експлуатації харчоварильного котла
Перевірити готовність до роботи.
В пароводяну сорочку через наповнюваль-ну лійку доливають кип’ячену воду до тих пір, поки не виливатиметься через відкритий кран рівня. (Під час першого пуску котла в його сорочку заливають 7-8 л кип’яченої відстояної протягом 24 год. води).

## Slide 23
Автоматичний захист тенів від
«сухого ходу»
При недостатньому рівні води в парогенераторі та водяній сорочці
Якщо перед роботою в сорочку не залита вода
відключає тени котла
усуває можливість ввімкнення котла
в обох випадках на передній панелі загорається сигнальна лампа
«немає води»

## Slide 24
Правила експлуатації харчоварильного котла
3. На електроконтактному
манометрі встановлюють межі
верхнього та нижнього тиску.
4. Після включення котла пакетний перемикач режимів роботи встановлюють у положення «І» або «ІІ».

## Slide 25
Положення «І» – для варіння
супів
розігрівання котла до величини верхнього тиску
автоматичне відключення значної частини електричної потужності
1/6 частина потужності забезпечує режим «тихого ходу»

## Slide 26
Положення «ІІ» – для варіння
крупів, овочів, макаронів
розгорання котла
повне відключення котла від електромережі
продукти доварюються за рахунок тепла, акумульованого котлом

## Slide 27
Правила експлуатації харчоварильного котла
5. Після заповнення котла продуктами та водою, накривають кришкою і натискають кнопку «пуск». Загорається лампа «сильно»
6. Для продувки пароводяної сорочки котла кран наповнювальної лійки залишають відкритим поки з лійки з’явиться щільна струмина пари, кран закривають.
7. Після закінчення варіння натискають кнопку «стоп», обережно відкривають кришку, виймають вміст котла.

## Slide 28
Санітарна обробка
Після розвантаження котла промивають варильну ємність гарячою водою з додаванням соди.

## Slide 29
Виробничі ситуації
Проблема 1. При подачі напруги котел не вмикається.
Причина: немає води в парогенераторі, не встановлено режим роботи котла.
Способи вирішення: залити в парогенератор відстояну кип’ячену воду; встановити режим роботи котла

## Slide 30
Виробничі ситуації
Проблема 2. З наповнюючої воронки (лійки) під час роботи котла виходить пара.
Причина: відкритий клапан пароводяної сорочки.
Способи вирішення: закрити клапан після появи цівки пари.

## Slide 31
Виробничі ситуації
Проблема 3. Парує подвійний запобіжний клапан.
Причина: невідрегульований подвійний запобіжний клапан
Способи вирішення: викликати механіка

## Slide 32
Виробничі ситуації
Проблема 4. Вода в парогенераторі є, а на пульті управління світиться червона лампа «немає води»
Причина: не випущено повітря з пароводяної сорочки
Способи вирішення: відкрити запобіжний клапан

## Slide 33
Виробничі ситуації
Проблема 5. Котел розігрівається більше нормативного часу
Причина: у парогенератор залито сиру воду, несправний манометр
Способи вирішення: залити кип’ячену відстояну воду; викликати механіка