## Slide 1: Тема: Електробезпека

## Slide 2: Основні терміни та визначення електробезпеки
Електротравма - травма, спричинена дією на організм людини
електричного струму або електричної дуги
Електробезпека – система організаційних і технічних заходів та засобів , що забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного струму.
Електроприміщення - приміщення, або відгороджені сітками частини приміщень, в яких розміщені електроустановки
Електроустановка - це комплекс взаємопов'язаних устаткувань і споруд, що призначаються для виробництва, перетворення, розподілу чи споживання електричної енергії
Відкриті електроустановки - електроустановки, не захищені будівлею від атмосферного виливу
Закриті електроустановки - установки, захищені будівлею від атмосферного впливу
Ізоляція – це елемент, що перешкоджає проходженню електричного струму.
Електроповíдні матеріа́ли– матеріали з відносно низьким питомим електричним опором (до 10-6 Ом∙м). Електропровідниками є всі метали та сплави, рідини, а також при певних умовах гази.

## Slide 3
Термічна
Електролітична
Біологічна
Термічна дія струму полягає в нагріванні тканини, випаровуванні вологи, що викликає опіки, обвуглювання тканин та їх розриви парою. Тяжкість термічної дії струму залежить від величини струму, опору проходженню струму та часу проходження.
Електролітична дія струму проявляється в розкладі органічної речовини, в тому числі і крові, що призводить до зміни їх фізико-хімічних і біохімічних властивостей.
Біологічна дія струму проявляється у подразненні і збуренні живих тканин організму, в тому числі і на клітинному рівні. Збурення, спричинене подразнюючою дією струму, може проявлятися у вигляді мимовільного непередбачуваного скорочення м'язів.
Дія струму на організм людини:

## Slide 4: Електротравматизму характерні такі особливості:
людина не в змозі дистанційно, визначати наявність напруги, а тому дія струму, є раптовою, і захисна реакція організму проявляється тільки після потрапляння під напругу;
струм, що протікає через тіло людини, діє на тканини і органи не тільки в місцях контакту зі струмовідними частинами і на шляху протікання, але й рефлекторно, як надзвичайно сильний подразник, впливає на весь організм, що може призводити до порушення функціонування життєво важливих систем організму - нервової, серцево-судинної систем, дихання, тощо;
електротравми можливі без дотику людини до струмовідних частин - внаслідок утворення електричної дуги при пробої повітряного проміжку між струмовідними частинами, або між струмовідними частинами і людиною, чи землею;
розслідуванню, обліку і аналізу, в основному, доступні тяжкі електротравми та електротравми зі смертельними наслідками, що негативно впливає на профілактику електротравм.

## Slide 5: Причини електротравм:
Організаційні
Технічні
Організаційно-соціальні

## Slide 6: Причини електротравм:
Організаційні:
відсутність на підприємстві особи, відповідальної за електрогосподарство
відсутність на підприємстві посадових інструкцій для електротехнічного персоналу та інструкцій із безпечного обслуговування та експлуатації електроустановок
недостатня підготовленість персоналу з питань електробезпеки, несвоєчасна перевірка знань, невідповідність групи з електробезпеки персоналу характеру робіт, що виконуються;
недотримання вимог щодо безпечного виконання робіт в електроустановках за нарядами-допусками, розпорядженнями та в порядку поточної експлуатації;
неефективний нагляд, відомчий і громадський контроль за дотриманням вимог безпеки при виконанні робіт в електроустановках та їх експлуатації.

## Slide 7: Причини електротравм:
Технічні:
недосконалість конструкції електроустановки і засобів захисту
допущені недоліки при виготовленні, монтажі і ремонті електроустановки.
використання електрозахисних засобів із простроченою датою чергових випробувань.
Організаційно-соціальні:
змушене виконання не за спеціальністю електронебезпечних робіт;
негативне ставлення до виконуваної роботи, обумовлене соціальними чинниками;
залучення працівників до понадурочних робіт;
порушення виробничої дисципліни;
залучення до роботи осіб віком до 18 років.

## Slide 8: Види електротравм
Місцеві - це виникнення місцевого ушкодження організму
Загальні електротравми - це порушення діяльності всього організму людини в наслідок дії електричного струму

## Slide 9: Місцеві
Електричний опік - найбільш поширена місцева електротравма, коли внаслідок проходження струму електрична енергія перетворюється на теплову залишаючи слід на тілі людини у вигляді опаленої шкіри.
Електричні знаки спостерігаються у вигляді різко окреслених плям сірого чи блідо-жовтого кольору на поверхні тіла людини в місці контакту зі струмовідними елементами. Зазвичай знаки мають круглу чи овальну форму, або форму струмовідного елемента, до якого доторкнулася людина. Іноді електричні знаки можуть мати форму мікроблискавки, яка контрастно спостерігається на поверхні тіла.
Металізація шкіри - це проникнення у верхні шари шкіри дрібних часток металу, який розплавився під дією електричної дуги. Наддрібні частки металу мають високу температуру, але малий запас теплоти. Тому вони нездатні проникати через одяг і є небезпечні лише для відкритих ділянок тіла.
Механічні ушкодження є в більшості випадків наслідком різких судомних скорочень м'язів під впливом струму, котрий проходить через тіло людини. Внаслідок цього можуть відбутися розриви сухожиль, шкіри, кровоносних судин та нервової тканини і навіть переломи кісток.

## Slide 10: Загальні
Залежно від наслідків ураження розрізняють чотири групи електричних ударів:
І - судомні скорочення м'язів без втрати свідомості;
II- судомні скорочення м'язів із втратою свідомості без порушень дихання і кровообігу;
III - втрата свідомості з порушенням серцевої діяльності чи дихання або серцевої діяльності і дихання разом;
IV - клінічна смерть, тобто відсутність дихання і кровообігу.

## Slide 11: Допомога при ураженні електрострумом
Якщо у потерпілого немає ознак життя:
Ударити по грудній клітці
Почати непрямий масаж серця та штучне дихання
Прикласти до голови холод
Підняти ноги
Викликати швидку 103
Якщо у потерпілого є ознаки життя:
Перевернути на живіт і очистити рот
Прикласти до голови холод
На рану накласти пов’язку
При переломах накласти шину
Викликати швидку 103
Знеструмити потерпілого та відтягти на безпечну відстань
Перевірити ознаки життя

## Slide 12: Засоби захисту
Захисне заземлення
Занулення
Мала напруга
Захисне відімкнення
Ізоляція струмопроводів
Огороджувальні пристрої
Попереджувальна сигналізація,
Блокування та знаки безпеки
Засоби колективного та індивідуального захисту

## Slide 13: Запитання до кросворду
Травми, що уражають весь організм
З цих причин стається найбільша кількість електротравм
Об'єкт що призначений для виробництва розподілу електроенергії
Травма при якій відбувається випаровування вологи та обвуглення тканин
Електроустановки на які діє атмосферний вплив
Травма, яка уражає верхні шари шкіри
Наслідки ураження електричним струмом
Дія, на організм людини, що полягає в збурення живих тканин організму, в тому числі і на клітинному рівні
Захисний елемент що унеможливлює дотик до струмопровідних елементів
Травма, при якій скорочення м'язів може призвести до перелому кісток