## Slide 1: Основи інженерної підготовки
Загальні відомості фортифікаційного обладнання позицій військ.
.

## Slide 2: Фортифікаційне обладнання позицій, опорних пунктів, районів, рубежів здійснюється з метою :
ефективного застосування зброї та бойової техніки, стійкості управління військами, забезпечення захисту особового складу, озброєння і техніки від усіх засобів ураження противника.

## Slide 3: Основу інженерного обладнання складають польові фортифікаційні споруди, які за призначенням розподіляються:
- для ведення вогню – окопи, траншеї, ходи сполучення для особового складу, основні і запасні вогневі позиції танків, бойових машин піхоти (бронетранспортерів), гармат і інших вогневих засобів;

## Slide 4: - для управління підрозділами - командно-спостережні (командні) пункти;
- для захисту особового складу – відкриті та перекриті щілини, бліндажі, сховища, траншеї та ходи сполучення;

## Slide 5: - для захисту транспортних машин, боєприпасів, матеріально-технічних запасів – сховища та укриття.

## Slide 6: По розташуванню відносно поверхні землі і способу зведення фортифікаційні спорудження розподіляються на:
- наземні (насипні) споруди ( зводяться без заглиблення в грунт).

## Slide 7: котловинні, підземні, шахтні споруди
- котловинні споруди (зводяться з відриттям котлованів).
- підземні споруди ( будуються з використанням спеціальних способів розробки ґрунту, застосуванням засобів проходки та спеціальної техніки).
- шахтні споруди.

## Slide 8: За конструкцією фортифікаційні споруди розподіляються на:
споруди відкритого типу (окопи, траншеї і ходи сполучення, відкриті щілини, укриття для техніки і матеріальних засобів - звичайно являються собою котлован або рів із земляним насипом (бруствером). Відкриті споруди у 1,5 - 2 рази зменшують вихід з ладу особового складу та зброї.

## Slide 9: споруди закритого типу
перекриті щілини, бліндажі, сховища, які мають перекриття і замкнену конструкцію по всьому контуру, а також захисний вхід. Закриті спорудження забезпечують більш високий захист від ядерних та звичайних засобів ураження, ніж відкриті.

## Slide 10: Швидкозбірні захисні споруди

## Slide 11: Опорний пункт механізованого взводу

## Slide 12: Опорний пункт взводу
– це район місцевості по фронту – до 400м та в глибину – до 300 м, на якому механізований (танковий) взвод із засобами посилення розташовується у бойовому порядку для ведення оборонного бою.
Опорний пункт механізованого взводу складається з:
- позицій механізованих відділень (до 100 м по фронту з проміжками до 50 м) ;
- вогневих позицій бойових машин піхоти (БТР) і приданих вогневих засобів;
- командно-спостережного пункту командира підрозділу (до 200 м від переднього краю);

## Slide 13: Перша траншея є переднім краєм оборони і обороняється взводами першого ешелону.
Друга траншея обороняється взводом другого ешелону (резерву) роти. Вона обладнується на відстані 300-600 м від першої траншеї.
Третя (четверта) траншея обороняється взводами рот другого ешелону батальйону. Вона обладнується на відсані 600-1000 м від другої (третьої) траншеї.

## Slide 14: Шанцевий інструмент
Для влаштування фортифікаційних споруд, обладнання позицій військ і пунктів управління вручну у війська постачається шанцевий інструмент.
До шанцевого інструменту відносяться:
- велика саперна лопата БСЛ-110,
- мала піхотна лопата МПЛ-50,
- сокира теслярська,
- пилка,
- лом,
- кирка-мотика,
- шнур трасувальний.

## Slide 15: Техніка для облаштування фортифікаційних споруд

## Slide 16: Техніка для облаштування фортифікаційних споруд

## Slide 17: Підготував вчитель предмету «Захист України» Кирсенко Леонід Васильович

## Slide 18: Використані матеріали
Інтернет ресурс:
https://suspilne.media/donbas/699114-blindazi-transei-rvi-bronekapsuli-ta-zubi-drakona-akij-viglad-mae-linia-oboroni-doneccini/
https://shron2.chtyvo.org.ua/Nevidomyi_Avtor/Inzhenerna_pidhotovka.pdf
https://sprotyvg7.com.ua/wp-content/uploads/2024/07/2_%D0%92%D0%9F-7-0912.01-%D0%9C%D0%A0-%D0%9F%D0%9E%D0%A0-%D0%86%D0%9D%D0%96-%D0%9E%D0%91%D0%9B-%D0%9F%D0%9E%D0%97-%D0%9F%D0%86%D0%94-%D0%97%D0%A0%D0%92-%D0%9F%D0%A1.pdf